# Odprodej trolejbusu

PMDP, a.s. nabízejí k odprodeji níže uvedený 1 kus použitého trolejbusu

| Škoda 14 Tr ev. č. 404 |
| --- |
| Základní údaje |
| délka/výška/šířka [mm] | 11 340/3 410/2 500 |
| převis přední/zadní [mm] | 2 500/3 190 |
| hmotnost pohotovostní/celková [kg] | 10 000/16 000 |
| rozvor náprav [mm] | 5 420 |
| průměr zatáčení [m] | 24 |
| max. rychlost [km/hod] | 65 |
| stoupavost [%] | 6 |
| max. stoupavost (krátkodobě) [%] | 12 |
| Pohonný systém |
| trakční motor | sériový čtyřpólový Škoda 9Al 2943 rN |
| trvalý výkon [kW] | 100 |
| trakční výzbroj | tyristorová s pulzním měničem |
| sběrače | mechanické |
| Podvozek |
| přední náprava | tuhá náprava typ Liaz |
| zadní náprava | Rába s planetovými redukcemi v kolech |
| řízení | monoblokové, hydraulické |
| provozní brzda | pneumatická, dvouokruhová, čelisťová působí na všechna kola |
| odlehčovací brzda | elektrodynamická s pneumatickýcm dobržděním do zastavení, působí na kola zadní nápravy |
| parkovací brzda | pružinová ovládaná ručním ventilem, působí na zadní kola |
| pérování | pneumatické, vpředu 2 vlnovcové pružiny se 2 teleskopickými tlumiči, vzadu 4 vlnovcové pružiny se 4 teleskopickými tlumiči |
| Karoserie |
| karoserie | samonosná, celokovová, svařená z tenkostěnných ocelových profilů |
| uspořádání dveří | troje dvoukřídlé dveře |
| šířka dveří 1./2./3. [mm] | 1 200/1 200/1 200 |
| výška podlahy [mm] | 750 |
| míst k sezení/stání | 29/51 |
| větrání | přirozené - posuvná boční okna a výklopná střešní ventilace, nucené - stropními ventilátory |
| topení prostoru cestujících | teplovzdušné |
| Další údaje |
| rok výroby | 1987 |
| rok modernizace | 2002 |
| počet ujetých km | 973 039 |
| technický stav | nefunkční střídače pohonu kompresoru a hydrauliky, nefunkční nabíjení |

Ilustrační foto *)

*) nabízené vozidlo je přibližně ve stejném stavu- viz. ilustrační foto. Ke zjištění skutečného stavu

nabízíme fyzickou prohlídku vozidel v PMDP, a.s.

-  vozidlo bude odprodáno bez odbavovacího systému pro cestující, radiostanice,

dálkového ovládání výhybek VETRA a záznamového tachografu

-  vozidlo bude odprodáno jak stojí a leží, ve stavu nacházejícím se při nabízené

fyzické prohlídce

-  PMDP, a.s. neodpovídají za případné technické vady a nedostatky, které by se

objevily na vozidle po jejich odprodeji.

-  na vozidle jsou nefunkční střídače pohonu kompresoru a hydrauliky, nefunkční

nabíjení

Odprodej použitého vozidla bude uskutečněn nejpozději do 31. 8. 2011.

Zájemce ve své nabídce uvede nabízenou cenu v Kč bez DPH.

Nabídku je nutné doručit v zalepené, neporušené obálce označené heslem:

„NEOTVÍRAT – Odkoupení použitého trolejbusu“ na přední stranu obálky.

Nabídku v uzavřené obálce zašlete nebo osobně předejte do sekretariátu generálního ředitele: v pracovních dnech od 8:00 hod. do 12:00 hod.

nejpozději do 20. 7. 2011 do 12:00 hod.

na adresu: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Denisovo nábřeží č.p.920/12,

303 23 Plzeň

- pro technické dotazy a prohlídku vozidel kontaktujte: ved. údržby Tb

p. Pavla Růžičku, tel.: 378 037 354, MT. 606 704 731, e-mail :  ruzicka@pmdp.cz

-obchodní dotazy zodpoví : ved. obchodu a MTZ ing. Zdeněk Karhan

tel.:.378 037 305, MT. 724 602 795, email : karhan@pmdp.cz