# RDST

| řada | hmotnost | brzdící váha | brzdící procenta |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | G | P | ruční | G | P | ruční |
| 210 | 72 | 32 | 52 | 10 | 44 | 72 | 14 |
| 230 | 85 | 24 | 47 | 4+4 | 28 | 55 | 5+5 |
| 240 | 85 | 32 | 52 | 9+9 | 38 | 61 | 11+11 |
| 242 | 84 | 32 | 52 | 9+9 | 38 | 62 | 11+11 |
| 340 | 85 | 32 | 52 | 9+9 | 38 | 61 | 11+11 |
| 363 | 86 | 24 | 44 | 2+2 | 28 | 51 | 2+2 |
| 704 | 29 | 17 | 23 | 17 | 59 | 79 | 59 |
| 708 | 34 | 20 | 24 |  | 59 | 68 | 23 |
| 714 | 56 | 21 | 42 | 4 | 38 | 75 | 7 |
| 742 | 64 | 30 | 42 | 8 | 47 | 66 | 13 |
| 749 | 75 | 26 | 43 | 7+7 | 35 | 57 | 9+9 |
| 751 | 75 | 26 | 43 | 7+7 | 35 | 57 | 9+9 |
| 770 | 115 | 40 | 62 | 7 | 35 | 54 | 6 |
| 771 | 116 | 43 | 69 | 5 | 37 | 59 | 4 |
| 799 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| číslice | význam přídavného rozlišovacího čísla |
| 0 | Vedoucí hnací vozidlo (řídící vůz) vlaku |
| 1 | Vedoucí hnací vozidlo 1.následu |
| 2 | Vedoucí hnací vozidlo 2.následu |
| 3 | Vedoucí hnací vozidlo 3.následu |
| 4 | Neobsazeno |
| 5 | Vedoucí hnací vozidlo pomocného vlaku |
| 6 | Neobsazeno |
| 7 | Nehodové pomocné prostředky |
| 8 | Posun mezi dopravnami |
| 9 | Nezavěšené postrkové hnací vozidlo |
| Ostatní činná a k službě pohotová HV na vlaku. musí mít nastavené volací číslo „000000“ |
| 1xxxxx | 1. náhled EL. RYCHLOMĚR |
| 2xxxxx | 2. násled |
| 3xxxxx | 3. násled |
| 4xxxxx | posunující záloha (xx = číslo zálohy) |
| 5xxxxx | vlakové vozidlo u vlaku s přípřeží (např. při výluce)zavěšený postrk nebo vložené HDV |
| 6xxxxx | nezavěšený postrk |
| 7xxxxx | činné HDV s neobsazeným stanovištěm strojvedoucího (spojená HDV v režimu vícenásobného ovládání řízená z jednoho stanoviště strojvedoucího, HDV řízená z řídícího vozu apod.) strojvedoucí místo osobního čísla zadá nuly |
| 8xxxxx | dopravované HDV obsazené strojvedoucím- strojvedoucí zadá své osobní číslo |
| 9xxxxx | zkušební jízda na trati |
| 990000 | výkon v obvodu DKV |

.

| Hnací voz. | Doplňující úkony |
| --- | --- |
| 210 | směrový přepínač obou motorových skupin přestavit ručně do neutrální polohy „PM“ a zajistit západkami. vyjmout odpojovače zásuvky 047 pro pojezd v depu v obou přístrojových skříních. |
| 240 | přepínače směru a J-B odpojit a zajistit. |
| 242 | odpojovače trakčních motorů přeložit do polohy „PM“ a zajistit. |
| 362, 363 | ve vzduchovém okruhu uzavřít kohout 969/8 za brzdičem DAKO BSE a kohout 973/9 k zásobníku vzduchu. otevřít kohout 973/8 k zásobníku vzduchu a kohout 976/5 pod LRV překontrolovat postavení přepojovače směru Q 13 a Q 14 v poloze „O“ překontrolovat postavení přepojovače J-B u Q 11 a Q 12 v poloze „B“ |
| 701, 702, 801 | přestavit ručně směrovou páku na převodovce do střední polohy a zajistit, na delší jízdu demontovat kardanové hřídele mezi nápravovou převodovkou a mechanickou převodovkou |
| 704 | ve vzduchovém okruhu uzavřít kohout 53 k tlakovému relé DAKO TR1, kohout 54/1 u brzdiče DAKO BSE a kohout 52/1 k zásobnímu vzduchojemu. kohout 52/2 k zásobnímu vzduchojemu otevřít |
| 743 | uzavřít propojovací kohout mezi brzdičem DAKO BSE a hlavním potrubím vytažením táhla, jehož rukojeť je vyvedena do prostoru přední kapoty u kompresoru. uzavřít ¾“ kohout pro odbrzdění přídavné brzdy, který je přístupný posledními dveřmi přední kapoty na pravé straně lokomotivy. |
| 810, MVTV | přestavit ručně směrovou páku na nápravové převodovce do střední polohy a zajistit, při tomto opatření povolena maximální rychlost 90km/h. |
| Bez op | 110, 230, 703, 742, 749, 750, 751, 752, 753, 770, 771 |

Nápravová převodovka u NKR16 u HV 810

Ruční nouzové řazení směru a jeho zajištění                  vyřazení převodovky       za normálního provozu